## Slide 1: Презентация на тему: «Основы противодействия DDoS-атакам»
Подготовили и выполнили:
Студенты: Башкатов М.А., Серов В.В., Площинский В.Ю.
Группы: С8118-10.05.01-1Спец

## Slide 2: Содержание
Вступление
Что такое DDoS-атака?
Наиболее значимых типа DDoS-атак
Подтипы DDoS-атак
Защита от DDoS-атак
Методы обнаружения и предотвращения DDoS-атак
Классификация архитектур предотвращения DDoS-атак в соответствии с местом их развертывания
Пример реализации защиты от DDoS-атаки принципом псевдослучайной смены сетевого адреса внутри сессии
Заключение

## Slide 3: Вступление
В данной работе рассматриваются основы противодействия DDoS-атакам. Выявлены основные типы DDoS-атак, их подтипы, показаны основные способы противодействия данному типу угрозы. Также приведен пример реализации защиты от DDoS-атаки методом псевдослучайной смены сетевых адресов.

## Slide 4: Что такое DDoS-атака?
DDoS-атака – распределенная атака, направленная на отказ в обслуживании. В результате атаки такого типа атакуемый сетевой ресурс получает лавинообразное количество запросов, которые не успевает обработать.

## Slide 5: Наиболее значимых типа DDoS-атак
Высокоуровневые осуществляются на сеансовом, представительском и прикладном уровнях.
Низкоуровневые происходят на транспортном и сетевом уровнях OSI-модели.
Низкоуровневые
Типы DDoS-атак
Высокоуровневые

## Slide 6: Подтипы DDoS-атак
SYN flood
HHTP flood
ICMP flood
SIP flood

## Slide 7: Защита от DDoS-атак
Защита от DoS и DDoS атак сильно зависит от модели сети и типа атаки. Было предложено несколько механизмов для решения этой проблемы. Методы переупорядочения и улучшения протокола сделают протоколы безопасности более надежными и менее уязвимыми к атакам на ресурсы жертвы.

## Slide 8: Защита от DDoS-атак
Фильтрация входящего сетевого трафика - это механизм, предлагаемый для предотвращения атаки, использующий поддельные адреса.
Сообщения трассировки ICMP полезны для распознавания пути, по которому проходят пакеты через Интернет.
IP-трассировка предлагает надежный способ выполнения поэтапного отслеживания пакета до атакующего источника откуда он возник.
Детерминированная маркировка пакетов - полагается на информацию вписываемой в заголовок пакета маршрутизаторами при прохождении пакета по сети.
Типы Защиты от DDoS
Детерминированная маркировка пакетов
Трассировки ICMP
Фильтрация входящего сетевого трафика
IP-трассировка

## Slide 9: Защита от DDoS-атак
Вероятностная маркировка пакетов метод, который устраняет подделку IP-адреса, позволяя каждому маршрутизатору вероятностно вписать информацию о локальном пути в пакет, который его проходит.
PushBack подходы были предложены для извлечения сигнатуры атак путем ограничения скорости сомнительного трафика предназначенного для перегруженного сети.
MULTOPS - маршрутизаторы замечают атаки на полосу пропускания, используя эвристику, основанную на скорости отправки пакетов. Нарушение этого состояния фиксирует DDoS-атаку.
D-WARD - выполняет статистическое профилирование трафика на краю сети, чтобы заметить новые типы DDoS-атак.
Типы Защиты от DDoS
D-WARD
PushBack
Вероятностная маркировка пакетов
MULTOPS

## Slide 10: Методы обнаружения и предотвращения DDoS-атак
Классификация систем обнаружения DDoS-атак основывается на используемом методе обнаружения, таких выделяют два: обнаружение атак на основе сигнатур и на основе аномалий.
Обнаружение атак на основе сигнатур. Идентификация на основе сигнатур обычно используется для идентификации известных типов атак. Для обнаружения этих видов атак необходима база данных с известными сигнатурами атак.
Обнаружение атак на основе аномалий. Методы обнаружения вторжений, основанные на противоречивости, распознают необычную активность и создают предупреждения аномалий в действиях системы или действиях приложений.
Обнаружение атак на основе аномалий
Методы
Обнаружение атак на основе сигнатур

## Slide 11: Классификация архитектур предотвращения DDoS-атак в соответствии с местом их развертывания
Механизмы защиты, устанавливаемые на стороне источника атаки. В данном типе механизмов защиты от DDoS средства развернуты на стороне источника атаки, чтобы предотвратить создание DDoS-атак пользователями сети.
Механизмы защиты, устанавливаемые на стороне жертвы атаки. Жертва обнаруживает, фильтрует или ограничивает скорость вредоносного входящего трафика на маршрутизаторах сетей жертвы.
Устанавливаемые на стороне источника атаки
Механизмы защиты
Устанавливаемые на стороне жертвы атаки

## Slide 12: Классификация архитектур предотвращения DDoS-атак в соответствии с местом их развертывания
Механизмы защиты, устанавливаемые на промежуточных маршрутизаторах. Любой маршрутизатор в сети может независимо попытаться определить вредоносный трафик и фильтровать или ограничить скорость трафика.
Распределенные или гибридные механизмы защиты. Механизмы гибридной защиты развертываются в нескольких местах, таких как источник атаки, жертвы или промежуточные сети, и обычно между точками развертывания осуществляется взаимодействие.
Устанавливаемые на промежуточных маршрутизаторах
Механизмы защиты
Распределенные или гибридные

## Slide 13: Пример реализации защиты от DDoS-атаки принципом псевдослучайной смены сетевого адреса внутри сессии
Способ защиты от DDoS-атаки строится следующим образом: DNS-сервер содержит запись об IP-адресе сервера авторизации, чтобы получить доступ к серверу, клиент проходит авторизацию. В случае успеха пользователь устанавливает защищенное соединение с контроллером, по нему передается пул IP-адресов для осуществления прыгающей адресации.
Далее клиент обращается к интернет-ресурсу по «инициальному» адресу, при этом адрес назначения следующего отправляемого пакета определяется терминалом пользователя динамически из полученного пула адресов путем расчета специальной хэш-функции.

## Slide 14: Пример реализации защиты от DDoS-атаки принципом псевдослучайной смены сетевого адреса внутри сессии
Пул IP-адресов формируется из адресов, принадлежащих одному или более высокопроизводительному маршрутизатору в Автономной системе или подсети. Контроллер защищенных сессий сообщает каждому такому роутеру идентификатор новой сессии и адрес клиента, с которым должно поддерживаться это расширенное соединение. Если при проверке рассчитанный IP-адрес совпадает с адресом назначения принятого пакета, тогда он перенаправляется на реальный адрес Интернет-ресурса, в противном случае сбрасывается.

## Slide 15: Пример реализации защиты от DDoS-атаки принципом псевдослучайной смены сетевого адреса внутри сессии
Таким образом, данный метод заключается в создании огромного количества IP-адресов, среди которых скрывается реальный IP-адрес сервера, благодаря чему DDoS-атака распределяется сразу на множество потоков, сводя эффективность атаки к минимуму.

## Slide 16: Заключение
В данной работе была проанализирована одна из самых актуальных на сегодняшний день разновидностей хакерских атак – DDoS. Были разобраны наиболее известные типы данных атак, стратегия защиты от них и своевременное обнаружения таких попыток несанкционированного доступа, предотвращения их, а также показан пример одного из способов реализации защиты от DDoS-атаки методом псевдослучайной смены сетевого адреса внутри сессии.

## Slide 17: Спасибо за внимание!